Опросный лист на датчики температуры ТРИД.

Термосопротивления.

Для того чтобы подобрать оптимальную модель датчика температуры из нашего модельного ряда, заполните, пожалуйста, данный опросный лист, поставив отметку в окошке слева от требуемых параметров. Если в листе не представлено требуемого Вам значения параметра, впишите свой вариант в соответствующей строке. Если Вы затрудняетесь в выборе какого-либо параметра, оставьте раздел незаполненным.

- Объект измерения: _______________________________________________________

- Пределы измерения температуры: от_______ °С до_______ °С

- Рабочая среда: _____________________________

- Материал защитного чехла / температурный диапазон защитного чехла:

  - А (сталь 12Х18Н10Т) / от -40 до +800 °С

- Тип чувствительного элемента / диапазон рабочих температур:

  - Pt1000 (платиновый) / от -40 до +600 °С

  - Pt100 (платиновый) / от -40 до +600 °С

  - 50M (медный) / от -40 до +120 °С

- Диаметр погружаемой части термоcопротивления:

  - 3 мм* (только для Pt100 или Pt1000)	( 8 мм

  - 4 мм* (только для Pt100 или Pt1000)	( 10 мм

  - 6 мм					( 20 мм (не подходит для ТС118)

*не подходит для ТС111/112/113

- Длина погружаемой части термоcопротивления: __________ мм

для серии ТС100: от 25 до 1000 мм

для серии ТС110/ТС200: от 30 до 1000 мм

для модели ТС118: от 50 до 300 мм

- Длина дополнительного кабельного вывода (кроме серии ТП200): 1+_______ м

стандартная длина составляет 1 м, указывается дополнительная длина к стандартной

- Конструктивное исполнение:

Термосопротивления с кабельным выводом ТС100

| ( ТС101 Стандартное термосопротивление | ( ТС104 Термосопротивление с подвижным штуцером |
| --- | --- |
| ( ТС102 Термосопротивление с резьбовой частью | ( ТС105 Термосопротивление с подвижным штуцером на пружине |
| ( ТС103 Термосопротивление со штуцером |  |

Термосопротивления с кабельным выводом эконом ТС110

| ( ТС111 Стандартное термосопротивление | ( ТС113 Термосопротивление со штуцером |
| --- | --- |
| ( ТС112 Термосопротивление с резьбовой частью | ( ТС118 Игольчатое термосопротивление |

Термосопротивления с коммутационной головкой ТС200

| ( ТС201 Стандартное термосопротивление | ( ТС204 Термосопротивление с подвижным штуцером |
| --- | --- |
| ( ТС203 Термосопротивление со штуцером | ( ТС205 Термосопротивление с подвижным штуцером на пружине |

- Штуцер (для исполнения ТС102) (в скобках указаны доступные диаметры погружаемой части):

  - М8х1 (4 мм)				( М16х1,5 (6/8/10 мм)

  - М10Х1,5 (4/6 мм)			( М27х2 (10/20 мм)

  - М12х1,5 (4/6/8 мм)			( G1/2 (4/6/8/10 мм)

  - G1/4(6/8 мм)				( G1/8(6 мм)

- Штуцер (для исполнения ТС103/104/105/203/204/205) (в скобках указаны доступные диаметры погружаемой части):

  - М10Х1,5 (4/6 мм)			( М18х1,5  (6/8/10 мм)

  - М12х1,5 (4/6 мм)			( М20х2  (8/10 мм)

  - М16х1,5 (6/8/10 мм)			( М27х2  (10/20 мм)

  - G1/2 (6/8/10 мм)				( G1/4(6/8 мм)

  - G1/8(6 мм)

- Нормирующий преобразователь 4…20 мА (для серии ТС200)

  - Pt100

- Количество изделий: __________ шт.

- Контактная информация для обратной связи

  - Наименование организации_______________________________________________

  - Ф.И.О. контактного лица__________________________________________________

  - Контактный телефон ____________________________________________________

Адрес электронной почты ______________________________________________

•  Так же возможно изготовление ТП по индивидуальным требованиям.

•  Примечания _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Направьте, пожалуйста, заполненный опросный лист на нашу электронную почту mail@vektorpm.ru или на факс +7 (342) 254-32-76, 256-57-93.

Спасибо за обращение!