ВПМ 421210.50 ПС

Портативный цифровой термометр ТРИД ПТ

Предназначен для индикации температуры, измеренной с помощью термопары типа ТХА(К). Компактные размеры, небольшой вес и питание от батареи позволяют переносить прибор при замерах и тут же видеть измеренные показания.

ЖК экран с низким потреблением энергии позволяют работать от одной батареи до 900 часов.

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Технические характеристики

| Источник питания | батарея с постоянным током в 9В（6F22) |
| --- | --- |
| Высота символов | 12мм |
| Класс точности | 0,5 |
| Диапазон измеряемых температур | от минус 199 до +1300 °С |
| Компенсация температуры холодных спаев | автоматическая |
| Разрешение по температуре (устанавливается автоматически) | 0.1℃ в диапазоне температур -199.9～199.9 ℃ 1℃ в диапазоне температур 200～1370℃ |
| Рабочий диапазон температур | от минус 0 до +50 °С |
| Температура хранения | от минус 10 до +60 °С |
| Относительная влажность воздуха | 5…90 %, без конденсации влаги |
| Степень пылевлагозащищенности | IP54 |
| Материал корпуса | пластик |
| Спротивление изоляции | не менее 100МΩ |
| Габаритные размеры | 24х72х108мм |
| Вес | 150г (включая вес батареи) |

Прибор совместим только с термопарами типа ТХА(К).

Датчик подключается к прибору с помощью термопарного разъема.

Перед включением вставлять штепсельную вилку термопарного разъёма датчика в розетку, которая находится на нижней части прибора.

Если прибор включить без термопары, или при включении в цепи термопары будет обрыв, то прибор будет показывать 1.

Если батарея в приборе разрядилась до  7 В на экране выводится + -, это значит, что необходимо заменить батарею.

Прибор может поставляться в комплекте с термопарой (по запросу).

Характеристики термопары:

Класс точности 2.

Длина погружаемой части 500мм.

Диаметр погружаемой части 3мм.

Материал корпуса AISI321 (аналог стали А)

Кабельный вывод 1 метр. С разъёмом.

Комплектность поставки

| Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. ТРИД ПТ 2. Паспорт | ВПМ 421210.50 ВПМ 421210.50 ПС | в соответствии с заказом 1 экз. |

Свидетельство о приемке

Портативный цифровой термометр ТРИД ПТ соответствует требованиям технической документации изготовителя и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления   _________________________________

Представитель ОТК	_________________________подпись (                              )

МП

Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства наступают с момента перехода права собственности на оборудование Покупателю и заканчиваются по истечении гарантийного срока, составляющего 6 месяцев.

В период гарантийного срока изготовитель производит бесплатный ремонт оборудования. Доставка оборудования на ремонт осуществляется за счет Покупателя. Обратная отправка после ремонта осуществляется за счет предприятия-изготовителя. При наличии дефектов вызванных небрежным обращением, а также самостоятельным несанкционированным ремонтом, Покупатель лишается права на гарантийный ремонт.